Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy

„Dostawy i instalacji zestawu do projekcji multimedialnej dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Projektor multimedialny szt.1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj chipa | 3 x DLP |
| 2. | Rozdzielczość | 2048 pikseli x1080 pikseli |
| 3. | Kontrast | ≥ 2000:1 |
| 4. | Typ optyki | Wymienny |
| 5. | Rodzaj transfokacji | Zoom zmotoryzowany |
| 6. | Budowa obiektywu | Typ hermetyczny, zapobiegający przed degradującym działaniem kurzu |
| 7. | Dobór optyki | Obraz z projektora zainstalowanego w kabinie projekcyjnej w odległości około 26m od ekranu ma dać obraz o szerokości 10m ± 1,5m, regulowany zoomem |
| 8. | Źródło światła | Lampa wyładowcza ksenonowa |
| 9. | Moc lampy | 6,5kW |
| 10. | Gwarantowany strumień świetlny | 32.000 lumenów |
| 11. | Typ latarni | Wymienny |
| 12. | Obsługa projektora | Bezpośrednia oraz zdalna; możliwość zdalnej obsługi oraz diagnostyki z zewnętrznego komputera |
| 13. | Serwer wewnętrzny | brak |
| 14. | Serwer zewnętrzny | Możliwość podłączenia zewnętrznego serwera lub innych urządzeń odtwarzających za pomocą złącza HDMI |
| 15. | Filtry powietrza | Filtry wielokrotnego użytku |
| 16. | Wentylacja | Możliwość podłączenia zewnętrznego wentylatora |

- Zespół wentylacyjny-1  kpl.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wentylator | Typ kanałowy |
| 2. | Ilość przepływającego wymuszonego powietrza | ≥ 1000 m3/h |
| 3. | Przewód wentylacyjny giętki | Typ harmonijkowy, okrągły |
| 4. | Długość przewodu wentylacyjnego giętkiego | ok. 2 mb |
| 5. | Średnica otworu wentylacyjnego sztywnego służącego do podłączenia przewodu wentylacyjnego giętkiego | ø 200 |

- Okablowanie

a/ Przewód LAN szt. 2, około 30mb

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | LAN | ekranowany |
| 2. | Wtyki | RJ-45 |

b/Przewód HDMI szt.1, około 30mb

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | HDMI | hybrydowy |

- Zestaw zasilacza awaryjnego typu UPS do projektora szt.1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | UPS | Dopasowany do projektora - przeznaczony do zasilania awaryjnego elektroniki projektora |
| 2. | Ilość faz wejściowych | 1 x 230 VAC |
| 3. | Ilość faz wyjściowych | 1 x 230 VAC |
| 4. | Sinusoida | Pełna, dopuszcza się schodkową aproksymację sinusoidy |
| 5. | Sterowanie | Zdalne |
| 6. | Czas przełączania | UPS ma zapewnić prawidłową nieprzerwaną pracę elektroniki projektora podczas automatycznego przełączania źródła zasilania: sieć/akumulator-przetwornica i odwrotnie akumulator-przetwornica/sieć. Nie dotyczy zasilania lampy projektora. |
| 7. | Czas podtrzymania napięcia | 10 minut dla elektroniki projektora przy nowym UPS-ie |
| 8. | Zimny start | Tak |
| 9. | Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| 9. | Moduł do zarządzania sieciowego | Karta wewnętrzna z wyjściem RJ-45, dopuszcza się kartę zewnętrzną RS-232 – RJ-45, szt.1 |
| 10. | Rozdzielacz RJ-45 | Wtyk RJ-45 / gniazdo RJ-45 x 2, szt. 1 |

5. Stół do projektora szt.1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stół projekcyjny | Dedykowany do projektora |

6. Serwer/odtwarzacz plików szt.1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | Minimum DuoCore 800MHz |
| 2. | Obudowa | Wykonana z aluminium, chłodzona pasywnie, kolor czarny, wykonana z aluminium, chłodzona pasywnie, kolor czarny |
| 3. | Dysk | Pojemność 4TB 3.5" ze złączem SATA Obsługiwane formaty partycji: FAT32, NTFS |
| 4. | Podłączenie urządzeń zewnętrznych | Możliwość podłączenia zewnętrznego napędu DVD/BD oraz urządzeń pamięci na USB |
| 5. | Złącza | Wyjście HDMI v1.4 (do 1080p 60Hz, 12-bit color, HDCP) Wyjście wideo Composite CVBS (PAL/NTSC) Wyjście wideo Component (do 1080p) Wyjście audio stereo (2xRCA) Wyjście cyfrowe audio (optyczne) Wyjście cyfrowe audio (koncentryczne) Złącze LAN 10/100/1000 Złącze HOST USB 2.0 Czytnik kart pamięci Złącze PC USB 3.0 |
| 6. | Przetwarzanie obrazu | Obsługa przestrzeni kolorystycznych sRGB i YCbCr Obsługa trybów Framerate Sync - dopasowania częstotliwości wyjścia HDMI do ilości klatek na sekundę w materiale filmowym. |
| 7. | Obsługiwane formaty | MPEG1/2 PS [.M2P, .MPG, .DAT, .VOB, .MPE, .MPEG, .VRO] MPEG1/2/4 Elementary [.M1V, .M2V, .M4V] MPEG2 Transport Stream [.TS, .TP, .TRP, .M2T, .M2TS, .MTS] Matroska [.MKV] 3DMKV BD ISO, 3D BD ISO, DVD ISO AVI [.AVI, .DIVX] MOV (H.264) MP4 ASF WMV Inne: obrazy ISO płyt DVD Video, kopie płyt DVD (IFO) – pełne odtwarzanie z nawigacją, format AVCHD z nawigacją Obsługa obrazów ISO i kopii (BMVD) płyt BD i BD 3D Video – uproszczona, bez obsługi menu (zmiana napisów, ścieżek audio, przeskok do rozdziału) |
| 8. | Obsługiwane kodeki wideo | XVID SD/HD MPEG-1 MPEG-2 MP@HL MPEG-4.2 ASP@L5, 720p, 1-point GMC MPEG-4.10 (H.264) : BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1 WMV9 : MP@HL SMPTE 421M (VC-1) : MP@HL, AP@L3 Akceptowane bitrate >= 100Mbps. |

7. Skrzynka serwera/ odtwarzacza plików szt.1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skrzynka techniczna | Wymiary wewnętrzne skrzynki muszą być tak dobrane, aby pomieściły elementy magazynowanych i podłączanych wewnątrz skrzynki w tym: serwer/odtwarzacz, UPS 1 fazowy, okablowanie. |

8. Tablet szt.1,

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program operacyjny | Kompatybilny z zewnętrznym serwerem/odtwarzaczem |
| 2. | Procesor | Zapewniający płynne odtwarzanie filmów w rozdzielczości Full HD |
| 3. | Gniazdo mini USB | Tak |
| 4. | Gniazdo słuchawkowe | Tak |
| 5. | Obsługa kart mikro SD do 64GB | Tak |
| 6. | Pamięć wewnętrzna | 16GB |
| 7. | Przekątna ekranu | 9,7” |
| 8. | Rozdzielczość ekranu | 1280 pikseli x 800 pikseli |
| 9. | Obsługa Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| 10. | Bateria | Zapewniająca minimum 2 godziny pracy przy włączonym Wi-Fi – parametr dla naładowanej nowej baterii |
| 11. | Ładowarka | Dla 230VAC |
| 12. | Kolor | Biały / dopuszcza się kolor biało srebrny/ |

9. Zasilacz awaryjny  UPS szt.1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czas podtrzymywania energii elektrycznej | 10 minut dla nowego UPS-a |
| 2. | Przewidziane obciążenie prądowe | Przeznaczony do zasilania zewnętrznego serwera/playera |
| 3. | Ilość faz wejściowych | 1 x 230VAC |
| 4. | Ilość faz wyjściowych | 1 x 230VAC |
| 5. | Sinusoida | Pełna, dopuszcza się schodkową aproksymację sinusoidy |
| 6. | Częstotliwość prądu na wyjściu | 50 Hz |
| 7. | Zimny start | Tak |
| 7.. | Czas przełączania | UPS ma zapewnić prawidłową nieprzerwaną pracę serwera /playera podczas automatycznego przełączania źródła zasilania: sieć/akumulator-przetwornica i odwrotnie akumulator-przetwornica/sieć |

10.Komputer przenośny szt.1.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny |
|  | Zastosowanie | Komputer przenośny przeznaczony głównie do zdalnej obsługi zestawu projekcyjnego, musi pracować stabilnie z zestawem projekcyjnym: projektor, UPS |
|  | Parametry ekranu | Komputer przenośny z ekranem 15,6" o rozdzielczości 1366 pikseli x 768 pikseli |
|  | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 1000 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm |
|  | Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. |
|  | Pamięć RAM | 2 GB |
|  | Pamięć masowa | 500 GB 5400 rpm |
|  | Karta graficzna | Osobna karta graficzna lub zintegrowana; pamięć własna lub współdzieloną zapewniającą płynne wyświetlanie obrazów Full HD przy 30fps |
|  | Napęd optyczny | DVD +/- RW Dual Layer |
|  | Klawiatura | Znaki polskie, wydzielona klawiatura numeryczna |
|  | Touchpad | Funkcje przewijania w pionie i poziomie, dziełanie wielodotykowe |
|  | Multimedia | Karta dźwiękowa, dopuszcza się zintegrowaną kartę dźwiękową z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo |
|  | WLAN | Wewnętrzna karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 b/g/n, dopuszcza się kartę zintegrowaną obsługującą powyższe protokoły |
|  | Zasilanie bateryjne | Gwarancja pracy min. 120 minut dla nowego komputera |
|  | Obudowa | Obudowa wykonana ze stopu lekkiego metalu, dopuszcza się obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego lub połączenie lekkiego stop metalu z tworzywem sztucznym. Kolor obudowy czarny, dopuszcza się kolor czarno-szary. Kąt otwarcia ekranu komputera przenośnego minimum 110 stopni. |
|  | System operacyjny | Windows 8 PL wersja 64-bit, dopuszcza się system operacyjny Windows 7 PL wersja 64-bit |
|  | Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza : 1x VGA 1x HDMI 1x RJ-45 (10/100/1000) 1x USB 3.0 1xUSB 2.0 czytnik kart SD Gniazdo słuchawkowe stereo, dopuszcza się gniazdo współdzielone tj. złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo port zasilania DC |
|  | Zasilacz sieciowy | Dla napięcia 230VAC, dedykowany dla komputera przenośnego |

11.Usługi

a/ montaż

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane czynności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Montaż pełnego zestawu | Zamontowanie wszystkich elementów zestawu zgodnego ze wszystkimi wymogami BHP, w tym: wstawienie i montaż projektora na stoliku w kabinie, wstawienie UPS-a do kabiny projektora, zamontowanie szafki technicznej w biurze na parterze/ biuro promocji/, zamontowanie w skrzynce technicznej serwera/ odtwarzacza wraz z UPS-em. |

b/ instalacja

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane czynności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja zestawu | Połączenie wszystkich elementów zestawu w jeden organizm, w tym wykonanie robót instalacyjnych zarówno w pomieszczeniu kabiny projekcyjnej znajdującej się na piętrze, jak i w pomieszczeniu na parterze w celu położenia przewodów łączących urządzenia znajdujące się na piętrze ze znajdującymi się na parterze. Podłączenie projektora zarówno bezpośrednio do sieci elektrycznej oraz pośrednio przez zasilacz awaryjny UPS oraz do przewodu wentylacyjnego poprzez dodatkowy wentylator, podłączenie serwera/playera do sieci elektrycznej poprzez UPS, podłączenie serwera/playera z projektorem, podłączenie przenośnego komputera z projektorem oraz UPS-em /połączonego przewodem zasilającym z projektorem/, podłączenie bezprzewodowe tableta. Sprawdzenie całego działającego zestawu do projekcji i odbiór techniczny. |

c/szkolenie

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane czynności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie | Szkolenie wyznaczonych (5) pracowników Zamawiającego w celu poprawnej i bezpiecznej obsługi sprzętu, w tym z obsługą zestawu pod kątem BHP. Szkolenie ma również obejmować: przygotowanie teoretyczne, praktyczne uruchomienie przedmiotu zamówienia, zakres serwisowania poszczególnych elementów zestawu, jak również pod kątem trwałości gwarancji zestawu. Niezbędne będzie zwrócenie szczególnej uwagi należy w czasie szkolenia na sposób pracy lampy ksenonowej oraz jego obsługę. Szkolenie zostanie zakończone podpisaniem właściwego protokołu. |

d/ gwarancja

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja na cały zestaw projekcyjny | Zagwarantowanie niezawodności wszystkich elementów zestawu do projekcji przez okres minimum 36 miesięcy, za wyjątkiem lampy projektora, którą to żywotność określa producent lampy, lecz nie mniej niż 500h pracy lampy |
| 2. | Serwisowanie | Zrealizowanie napraw urządzenia przez obowiązujący okres gwarancyjny w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki lub wymiana na inny nie o gorszych parametrach technicznych. |

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej dwoma osobami posiadającymi dwuletnie doświadczenie w branży związanej z montażem i obsługą systemów projektorowych o mocach świetlnych powyżej 10 tysięcy lumenów.