Załącznik nr 2 do SIWZ

### Formularz cenowy

Pełna nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................

UWAGA!!!

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach równoważnych, jak również o lepszych parametrach technicznych, niż zostało to określone w niniejszym załączniku.

…………………….

| Lp. | Nazwa | Cena jednostkowa brutto | Ilość szt. | Wartość brutto PLN (iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości sztuk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer stacjonarny wraz z monitorem i oprogramowaniem: w tym: |  | 36 |  |
|  | Jednostka centralna |  |  |  |
|  | Monitor |  |  |  |
|  | System operacyjny |  |  |  |
|  | Zasilacz UPS |  |  |  |
|  | Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem: w tym: |  | 8 |  |
|  | Komputer przenośny |  |  |  |
|  | System operacyjny |  |  |  |
|  | Stacja dokująca |  |  |  |
|  | Drukarka kolorowa laserowa A4 |  | 1 |  |
|  | Drukarka monochromatyczna laserowa A4 |  | 6 |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 |  | 2 |  |
|  | Szafa 42 U |  | 1 |  |
|  | Serwer |  | 1 |  |
|  | Zasilacz awaryjny RACK 19’’ |  | 1 |  |
|  | Projektor biurowy |  | 3 |  |
|  | Pakiet dodatkowego oprogramowania |
|  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 13 |  |
|  |  |  | 50 |  |
|  | Instalacja |  | 1 |  |
| Razem |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

      - Komputer stacjonarny wraz z monitorem oraz oprogramowaniem – 36  sztuk:

Komputer stacjonarny

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | Producent……………….. Model………………….. Symbol ……… |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
|  | Procesor/ wydajność obliczeniowa | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 9350 punktów Passmark CPU Mark |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB, |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB |  |
|  | Wydajność grafiki | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy |  |
|  | Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 95,26cm, waga max 10 kg, Zasilacz o mocy 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS’u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 18 specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS |  |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego |  |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
|  | BIOS | • BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  wersji BIOS,  nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,  pojemności zainstalowanego dysku twardego  rodzajach napędów optycznych  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej  kontrolerze audio • Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń • Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. • Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. • Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. • Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. • Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |  |
|  | Certyfikaty i standardy | • Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 • Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB |  |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie. Gwarancja musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
|  | Oprogramowanie | System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym Polskim i Angielskim, 3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 22. Obsługa standardu NFC (near field communication), 23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 40. Udostępnianie modemu, 41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. | Producent………………. Wersja systemu………… |
|  | Wymagania dodatkowe | • Wbudowane porty: • min. 1 x RS232, • min. 1 x VGA, • min. 2 x PS/2, • min. 2 x DisplayPort v1.1a; • min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. • porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. • Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych. • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); • Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w: • min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, min. 1 slot PCI Express x16 wolny • min. 1 wolne złącze PCI Epress x 1, • min. 1 wolne złącze PCI 32bit, • min. 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, • min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; • Klawiatura USB w układzie polski programisty • Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) • Nagrywarka DVD +/-RW • Komplet przewodów do podłączenia zasilania monitora do UPS, zasilania komputera do UPS, monitora do komputera, UPS do zasilania sieciowego, sieci komputerowej do komputera RJ45 minimum 2 m |  |
|  | Pakiet Biurowy | Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej, 2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 3. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi Active Directory. 4. Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych. 5. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki: a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U., poz. 526), c. umożliwia wykorzystanie schematów XML, d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES, 6. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 7. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi. 8. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 9. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 10. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów b. Arkusz kalkulacyjny c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video. 11. Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. b. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. c. Wstawianie oraz formatowanie tabel. d. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. e. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). f. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. g. Automatyczne tworzenie spisów treści. h. Formatowanie nagłówków i stopek stron. i. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. j. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem. k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. l. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). m. Wydruk dokumentów. n. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. o. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. p. Zapis i edycję plików w formacie PDF. q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. s. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 12. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych g. Wyszukiwanie i zamianę danych h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. m. Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł. n. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu). o. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. p. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego slajdu. l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 14. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, e. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, i. Zarządzanie kalendarzem, j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, m. Zarządzanie listą zadań, n. Zlecanie zadań innym użytkownikom, o. Zarządzanie listą kontaktów, p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. 15. Pakiet biurowy musi być dostarczony razem z komputerem wraz z unikatowym, dla każdego komputera, numerem aktywacyjnym. | Producent……………….. Wersja…………………... |
|  | Instalacja i konfiguracja | Instalacja i konfiguracja zestawu komputerowego (komputer stacjonarny wraz z monitorem) we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należą: - weryfikacja poprawności działania zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania. - konfiguracja kont systemowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. - sprawdzenie poprawności działania peryferii podłączonych do zestawu komputerowego. - podpisanie protokołu odbioru sprzętu przez użytkownika końcowego. |  |

Monitor 36 szt

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor komputerowy | Producent……………………. Model……………………….. |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” |  |
|  | Rozmiar plamki | maks. 0,248mm |  |
|  | Jasność | min. 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | min. 1000:1 |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | min. 178/178 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | maks. 8 ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60 Hz |  |
|  | Gama koloru | min. 85% (CIE 1976) min. 72% (CIE 1931) |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |  |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie 25 stopni |  |
|  | Wydłużenie w pionie | Tak, min 130 mm |  |
|  | Inne | PIVOT Tak Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa Podświetlenie System podświetlenia LED Zużycie energii Typowo 26W, maksymalne 42W, czuwanie mniej niż 0,3W (czy to nie wskazuje na konkretny monitor?) Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot Waga bez podstawy Maksymalnie 3,30 kg Złącze 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x złącze DVI-D z HDCP, 1x złącze DisplayPort (v1.2) 4 x USB (HUB) Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja zero martwych pikseli Certyfikaty TCO, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej Odłączana stopa z VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |  |

- Zasilacz awaryjny ups 1 szt

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rodzina zasilaczy : | DUO II |  |
| 3. | Topologia : | Offline (VFD) |  |
| 4. | Moc wyjściowa pozorna [VA] : | 800 |  |
| 5. | Typ akumulatorów : | 12 V / 5 Ah |  |
| 6. | Czas podtrzymania: | 10 min. |  |
| 7. | Moc wyjściowa czynna [W] : | 490 |  |
| 8. | Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 2 |  |
| 9. | Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] : | 258 x 84 x 358 |  |
| 10. | Rodzaj bezpiecznika : | automatyczny |  |
| 11. | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz] : | 45 - 55 |  |
| 12. | Masa produktu netto [kg] : | 6,1 |  |
| 13. | Temperatury pracy [°C] : | +5 ÷ +35 |  |
| 14. | Kolor obudowy : | czarny |  |
| 15. | Kształt napięcia wyjściowego : | schodkowa aproksymacja sinusoidy |  |
| 16. | Temperatury przechowywania [°C] : | 0 ÷ +45 |  |
| 17. | Filtr telekomunikacyjny - RJ11 (telefoniczny) : | TAK |  |
| 18. | Wilgotność względna w czasie pracy [%] : | 20 ÷ 80 % (bez kondensacji) |  |
| 19. | Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC] : | ~230 |  |
| 20. | Wilgotność względna w czasie przechowywania [%] : | 20 ÷ 95 % (bez kondensacji) |  |
| 21. | Wysokość n.p.m. [m] : | Do 1000 m |  |
| 22. | Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego : | ± 1 Hz |  |
| 23. | Stopień ochrony : | IP20 |  |
| 24. | Sygnalizacja optyczna : | diody LED |  |
| 25. | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%] : | 190 - 259 |  |
| 26. | Środowisko pracy : | Pomieszczenia biurowe / przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń |  |
| 27. | Rodzaj wtyku : | PN-E-93201:1997 (PL z uziemieniem + uni-schuko) |  |
| 28. | Chłodzenie : | Naturalne |  |
| 29. | Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms] : | < 6 |  |
| 30. | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz] : | 50 |  |
| 31. | Zimny start : | TAK |  |
| 32. | Czas ładowania baterii wewnętrznych do 90% pojemności [h] : | 10 |  |
| 33. | Deklaracje : | CE |  |
| 34. | Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] : | 4 |  |
| 35. | Normy : | System bezprzerwowego zasilania UPS stosowany w miejscach o ograniczonym dostępnie, elektroniczne bezprzerwowe systemy zasilania z członem magazynującym energię w obwodzie prądu stałego, przeznaczone do instalowania w miejscach o ograniczonym dostępie równoważne z normą PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 |  |
| 36. | Czas podtrzymania przy 80% Pmax [min] : | 6 |  |
| 37. | Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] : | 13 |  |
| 38. | Liczba gniazd IEC320 C13 : | 4 |  |
| 39. | Sygnalizacja akustyczna : | TAK |  |

Komputer przenośny – 8 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów przenośnych | Oferowane parametry techniczne komputerów przenośnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny | Producent………………… Model…………………….. |
|  | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
|  | Typ ekranu | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 300 nits, kontrast 500:1, rozmiar plamki : max. 0,179mm. |  |
|  | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 8600 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm |  |
|  | Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. |  |
|  | Pamięć RAM | 4GB rozbudowy do min 16GB |  |
|  | Pamięć masowa | Min. 500 GB wykonany w technologii Hybrid Dysk zamontowany w specjalnej ramce dodatkowo absorbującą drgania i chroniącą przez upadkiem i uszkodzeniem |  |
|  | Wydajność grafiki | Niezintegrowana karta graficzna posiadająca 2GB pamięci RAM |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVDRW |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą, z wbudowanym podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, |  |
|  | Multimedia | czterokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 1W i szczytowej 2x 1,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników o mocy 1W (RMS) na kanał (4 ohms). |  |
|  | Bateria i zasilanie | Min. 6-cell. |  |
|  | Waga i wymiary | Waga max 2,40 kg z baterią 4-cell |  |
|  | Obudowa | Obudowa notebooka metalowa - wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego aluminium, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. |  |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
|  | BIOS | • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  wersji BIOS,  nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,  pojemności zainstalowanego dysku twardego  rodzaju napędu optycznego  MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej  zainstalowanej grafice  typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości  kontrolerze audio • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. • Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. • Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. • Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii • Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN • Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego • Możliwość włączenia / wyłączenia wbudowanego podświetlenia klawiatury • Możliwość ustawienia natężenia podświetlenia klawiatury w jednej z czterech dostępnych opcji • Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza • Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu • Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno - zarządzającym producenta komputera |  |
|  | Certyfikaty |  Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)  Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)  Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)  Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki  Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)  Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org |  |
|  | Diagnostyka | Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test baterii, - test wentylatora - test dysku twardego - test WLAN, WWAN i Bluetooth. Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zasilania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: - awarii procesora, - błędu pamięci, - awarii płyty głównej, - awarii karty graficznej, - awarii portów USB, - braku pamięci, - problemu z panelem LCD - problemu z ukończeniem procesu systemu POST, - problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Obudowa komputera spełniająca standardy MIL-STD-810G, poddana testom w zakresie minimum : -Altitude Storage/Air Transport (Method 500.5 I) -Altitude Operation/Air Carriage (Method 500.5 II) -High Temperature Storage & Transition (Method 501.5 I) -High Temperature Operational (Method 501.5 II) -Low Temperature (Exaggerated) (Method 502.5 I) -Low Temperature (Method 502.5 II) -Thermal Shock (Method 503.5-3 C) -Humidity Aggravated Cycle (Method 507.5 II) -Sand and Dust Blowing Dust (Method 510.5 I) -Shock Material to be Packaged (Method 516.5 II) -Shock Crash Hazard (Method 516.5 V) -Shock Functional Shock (Method 516.6 I) -Shock Bench Handling (Method 516.6 VI) -Vibration Operational (Method 514.6 I Cat 4) -Vibration Non-Operational (Method 514.6 I Cat 24) -IEC IP5x Dust Ingress Protection (IEC605291) -Keyboard Spill Test Złącze typu Kensington Lock |  |
|  | Oprogramowanie | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 21. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 25. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 30. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 34. Udostępnianie modemu; 35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 36. Możliwość przywracania plików systemowych; 37. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu) | Producent………………….. Wersja…………………….. |
|  | Pakiet biurowy | Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej, 2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 3. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi Active Directory. 4. Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych. 5. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki: a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), c. umożliwia wykorzystanie schematów XML, d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES, 6. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 7. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi. 8. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 9. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 10. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów b. Arkusz kalkulacyjny c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video. 11. Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. b. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. c. Wstawianie oraz formatowanie tabel. d. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. e. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). f. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. g. Automatyczne tworzenie spisów treści. h. Formatowanie nagłówków i stopek stron. i. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. j. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem. k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. l. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). m. Wydruk dokumentów. n. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. o. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. p. Zapis i edycję plików w formacie PDF. q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. s. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 12. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych g. Wyszukiwanie i zamianę danych h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. m. Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł. n. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu). o. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. p. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego slajdu. l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 14. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, e. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, i. Zarządzanie kalendarzem, j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, m. Zarządzanie listą zadań, n. Zlecanie zadań innym użytkownikom, o. Zarządzanie listą kontaktów, p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. 15. Pakiet biurowy musi być dostarczony razem z komputerem wraz z unikatowym, dla każdego komputera, numerem aktywacyjnym. |  |
|  | Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza : - 1x 15-pin VGA - 1x 19-pin HDMI - 1x RJ-45 (10/100/1000) - 4x USB 3.0 - czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0 - modułowa kieszeń umożliwiająca montaż dodatkowego HDD lub dodatkowych portów USB beznarzędziowo - współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo - Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą, wbudowane podświetlenie z możliwością manualnej regulacji, (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, - Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej [nie dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port USB] - port zasilania - moduł bluetooth 4.0 - touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów - Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 n - Stacja dokująca |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 20dB (załączyć raport badawczy wystawiony przez polską, niezależną, akredytowaną jednostkę |  |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |  |

      - Drukarka kolorowa laserowa A4 – 1 szt.

- Format: A4

- Miesięczne obciążenie: do 15000 stron

- Szybkość drukowania w kolorze: do 4 stron A4/min

- Rozdzielczość druku w kolorze: min 600x600 dpi

- Oddzielne tonery kolorów oraz czarny

- Przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst i grafika

- Zasilacz przystosowany do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz

      - Drukarka monochromatyczna  laserowa A4 – 6 szt

| Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |
| --- | --- |
| Rozdzielczość druku | Min.1200x1200 dpi |
| Szybkość drukowania | 38 stron/min formatu A4 |
| Zespół tonera i bębna | Zintegrowany w jednym kartridżu |
| Czas wydruku pierwszej strony z trybu uśpienia (oszczędzania energii) | nie dłuższy niż 18 sekundy |
| Czas wydruku pierwsze strony z trybu gotowości | nie dłuższy niż 6,5 sekundy |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | 80 000 stron |
| Wymiary nośników | Zakres od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm |
| Gramatura obsługiwanych nośników | 60-220 g/m2 |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Interfejsy | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wireless 801.11 b/g/n |
| Pamięć RAM | Min. 128 MB |
| Maksymalna pamięć RAM | 512 MB |
| Procesor | Min. 600 MHz |
| Języki drukowania | PCL6, PS3, PCL5e, IBM Proprint, PDF 1.7 |
| Format wydruku | A4 |
| Pojemność głównego podajnika papieru | 250 arkuszy 80 g/m2 |
| Pojemność uniwersalnego podajnika papieru | 50 arkuszy 80 g/m2 |
| Pojemność odbiornika papieru | 150 ark. 80 g/m2 |
| Materiały eksploatacyjne | Urządzenie dostarczone z tonerem zintegrowanym z bębnem w jednym kartridżu, wystarczającym do wydrukowania min. 3000 str. A4 (zgodnie z ISO 19752) |
| Rozmiary (szer. x głęb. x wys.) | max 370 x 370 x 270 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, Server 2008, Windows Vista®, Windows 7, Windows 8, Windows Terminal Services |
| Protokoły sieciowe | TCP/IPv4/v6, SNMPv1/v2c/v3, DHCP, Google Cloud Print, AirPrint, HTTPs, IPPs, 802.1x, IPSec |
| Wyposażenie | kabel USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 długość 3 m, kabel zasilający. |
| Gwarancja | jeśli Wykonawca nie jest producent urządzenia - wymagane jest oświadczenie producenta o przejęciu wszystkich zobowiązań gwarancyjnych w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez Oferenta |
| Uwagi dodatkowe | Drukarka musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na rynku polskim |

      - Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 – 2 szt

- Szybkość drukowania mono: A4 – minimum 34 str./min, A3 - 17 str./min

- Rozdzielczość drukowania: min. 1200 x 600 dpi

- Rozdzielczość skanowania: min. 600 x 600 dpi

- Karta sieciowa

- Moduł druku dwustronnego

- Dodatkowy podajnik i wysoka szafka (A3 i A4)

- Pojemność maksymalna: 930 arkuszy 80 g/m2

      - Szafa 42 U – 1 szt.

•	grubość blachy belek nośnych stosowanych w szafach to 2 mm

•	grubość blachy spoin narożników wynosi 3 mm

•	rozstaw belek montażowych 19"

•	standardowo dostarczana z cokołem 100 mm

•	drzwi przednie z szybą ze szkła hartowanego zgodne lub równoważne z normą EN 12150-1 określającą zakresy: rodzaju szkła, wymiarów i tolerancji, płaskości, wykończenia obrzeży, otworów (rozmieszczenia, wymiarów i tolerancji), wycięć, kształtu szyby oraz oceny siatki spękań i wytrzymałości mechanicznej,

•	osłony boczne i tylna zdejmowane

•	dach i podłoga z możliwością wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych

•	stopień ochrony IP 30 tj. ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem - próbnik dostępu o średnicy 2,5 mm nie może wchodzić, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej - próbnik przedmiotowy o średnicy 2,5 mm nie może wchodzić całkowicie - równoważne do normy EN 60529

•	nośność: 700 kg - obciążenia statycznego

      - Serwer 1 szt

| Komponent | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji minimum 4 dysków 3.5" Hot Plug |  |
|  | wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. |  |
|  | Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. |  |
| Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów dwu, cztero, sześcio, ośmio lub dzisięciordzeniowych, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. |  |
| Procesor | Dwa procesory sześciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku |  |
|  | minimum 416 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |  |
|  | Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. |  |
| Pamięć RAM | Minimum 16 GB pamięci RAM |  |  |
| Sloty PCI Express | Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum dwa sloty x16 generacji 3, w tym minimum jeden slot dla kart pełnej wysokości |  |
| Wbudowane porty | Minimum 5 portów USB 2.0 (2 naprzednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express. |  |
| Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 512MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |  |
| Dodatkowe akcesoria | Mysz optyczna kablowa ze złączem USB Klawiatura kablowa ze złączem USB w standardzie QWERTY Konsola LCD z wbudowanym przełącznikiem KVM 8 portowym Rackmount 19", metalowa, 1U 8 komputerów z wyjściem VGA i 2 x PS/2 lub USB 32 przełączniki --> 512 komputerów (VGA + 2xPS/2) lub (VGA + USB) --> (SPHD-15M) Podłączenie do PC 2 x PS/2 lub USB + HDB 15pin (złącze VGA) Monitor LCD 17" LCD - 1280x1024 Złącza łańcuchowe 1 x wejście 25pin F Dodatkowa konsola 1 x wyjście (VGA + 2xPS/2) zespolone Przełączniki 1 x reset, 1 x upgrade/recover Max. rozdzielczość video 1280 x 1024 Kontrolki lokalne LED 8 x online, 1 x power, 1 x Port ID, 1 x Station ID Wybór portu / stacji 2 x przycisk Tryb wyboru portu OSD, skrót klawiatury, przyciski Czas skanowania 1 - 255 sek. Emulacja klawiatury / myszy PS/2 i USB Wybór aktywnego portu Menu OSD na monitorze lub skrót z klawiatury Zasilanie 230V, 23W Masa min/max 14 kg Wymiary min/max 63.40 x 48.00 x 4.40 cm |  |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 1TB NearLine SAS 7.2k RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 5 Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |
| Napęd optyczny | Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD |  |
| Bezpieczeństwo i system diagnostyczny | - Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Chłodzenie i zasilanie | Minimum pięć wewnętrznych wentylatorów pracujących w trybie fault tolerant. |  |
|  | Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 550 Wat każdy |  |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej pamięci flash(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). |  |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. |  |
|  | W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. |  |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z zasadami jakości: 1. zorientowanie na klienta 2. Przywództwo 3. zaangażowanie ludzi 4. podejście procesowe 5. systemowe podejście do zarządzania 6. ciągłe doskonalenie 7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji 8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami Zgodne z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 lub równoważną PN-EN ISO 14001:2005. (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere. |  |
| Oprogramowanie | Licencja na serwerowy system operacyjny musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Serwerowy system operacyjny (SSO) typ I musi posiadać następujące, wbudowane cechy. 1. Możliwość wykorzystania, do 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym 2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. 4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych z możliwością kompresji danych, bez zatrzymywania ich pracy, między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 15. Graficzny interfejs użytkownika. 16. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, 17. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. 18. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 19. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 20. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 21. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 22. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, b. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: i. Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, ii. Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, iii. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. iv. Ustanawianie praw dostępu do określonych zasobów dla użytkowników nie dołączonych do domeny c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej e. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: -Dystrybucję certyfikatów poprzez http -Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, -Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. f. Szyfrowanie plików i folderów. g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. i. Serwis udostępniania stron WWW. j. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), k. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, l. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: -Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) 23. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. 24. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). 25. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 26. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. 27. Sterowniki i dokumentacja od producenta sprzętu 28. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. Licencje dostępowe dla użytkownika 45 szt ilość dla dwóch serwerów |  |

      - Zasilacz awaryjny RACK 19’’ – 1 szt.

| Komponent | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| Typ obudowy : | Rack |  |
| Rodzina zasilaczy : | SINLINE |  |
| Topologia : | Line-interactive (VI) |  |
| Moc wyjściowa pozorna [VA] : | 3000 |  |
| Typ akumulatorów : | 12 V / 9 Ah |  |
| Moc wyjściowa czynna [W] : | 2100 |  |
| Rodzaj obudowy Rack : | Rack 19" 3U |  |
| Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 4 |  |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] : | 3U x 19” x 400 |  |
| Rodzaj bezpiecznika : | automatyczny |  |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz] : | 45 - 55 |  |
| Masa produktu netto [kg] : | Min 28 |  |
| Kolor obudowy : | czarny |  |
| Kształt napięcia wyjściowego : | sinusoidalny |  |
| AVR : | TAK |  |
| Filtr telekomunikacyjny - RJ11 (telefoniczny) : | TAK |  |
| Tolerancja napięcia wyjściowego : | ± 5% |  |
| Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 (LAN lub telefon) : | TAK |  |
| Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC] : | 230 |  |
| Zakres napięcia wejściowego rozszerzony [V] : | 160-256 |  |
| Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego : | ± 1 Hz |  |
| Sygnalizacja optyczna : | diody LED |  |
| Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%] : | 150 - 280 |  |
| Tolerancja napięcia wejściowego : | ± 5% |  |
| Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms] : | < 3 |  |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz] : | 50 |  |
| Tolerancja częstotliwości napięcia wyjściowego [Hz] : | ± 1 |  |
| Funkcja CBC (Cool Battery Chargring) : | TAK |  |
| Zimny start : | TAK |  |
| Czas ładowania baterii wewnętrznych do 90% pojemności [h] : | 3 |  |
| Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] : | 4 |  |
| Czas podtrzymania przy 80% Pmax [min] : | 5 |  |
| Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] : | 9 |  |
| Karta zarządzająca : | TAK |  |
| Port RS232 : | TAK |  |
| Port USB : | TAK |  |
| Liczba gniazd IEC320 C13 : | 6 |  |
| Sygnalizacja akustyczna : | TAK |  |
| Możliwość podłączenia modułu bateryjnego : | TAK |  |

      - Projektor biurowy – 3 szt.

- Rozdzielczość:  HD 1080p (1920 x 1080)

- Technologia wyświetlania DLP

- Jasność 3000 ANSI Lumenów

- Kontrast statyczny 10 000:1

- Proporcje ekranu 16:9

- Złącza: 3,5mm minijack, Composite, D-Sub, HDMI, miniUSB, RS-232 (COM), RCA, RJ-45, S-Video

- Głośność pracy 32 dB, ekonomiczny tryb  28db

- Połączenie: HDMI, composit, D-sub

- Żywotność lampy min. 2500 godzin

- Gwarancja -    36 mies. na projektor , Gwarancja na lampę, 12 miesięcy

- Komplet przewodów do podłączenia zasilania, do podłączenia urządzenia HDMI, do podłączenia composit video

      - Pakiet dodatkowego oprogramowania

Oprogramowanie antywirusowe minimalne wymagania sprzętowe – 50szt.

- Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1./ Windows 8.1 Update

- Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2).

- Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.

- Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim.

- Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu w języku polskim.

- Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje takie jak ICSA labs lub Check Mark.

Minimalne wymagania – ochrona antywirusowa i antyspyware

- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

- System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania.

- Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

- Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

- Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.

- Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

- Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

- Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń).

- Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.

- Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu.

- Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.

- Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera.

- W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji.

- Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.

- Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

- Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).

- Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail.

- Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

- Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania różnych portów dla POP3 i IMAP, na których ma odbywać się skanowanie.

- Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.

- Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

- Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony.

- Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora.

- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.

- Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS.

- Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.

- Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego.

- Aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.

- Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym.

- Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego.

- W przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się skanowanie wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne.

- Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.

- Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń będą wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.

- Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika.

- Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia.

- Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe.

- Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

- Interfejs programu ma oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu.

- Interfejs programu ma mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu.

- Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.

- Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło.

- Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji musi być takie samo.

- Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.

- Program ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu.

- Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.

- System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.

- System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w trybie graficznym.

- Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych

- Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model.

- Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia.

- Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika.

- W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika.

- Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji aplikacji aby skanowanie całego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika

- Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).

- Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z czterech trybów:

  - tryb automatyczny z regułami gdzie aplikacja automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika,

  - tryb interaktywny, w którym to aplikacja pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie,

  - tryb oparty na regułach gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika,

  - tryb uczenia się, w którym aplikacja uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu aplikacja musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach.

- Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego.

- Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól.

- Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.

- Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa.

- Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.

- Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.

- Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami.

- Aplikacja musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji.

- Aplikacja musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji za pomocą wbudowanego w program serwera http

- Aplikacja musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).

- Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

- Aplikacja musi być w pełni zgodna z technologią Network Access Protection (NAP).

- Program ma być w pełni zgodny z technologią CISCO Network Access Control (NAC).

- Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w trybie pełno ekranowym.

- W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji.

- Użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania programu tak aby automatycznie aplikacja włączała powiadomienia oraz zadania pomimo pracy w trybie pełnoekranowym po określonym przez użytkownika czasie.

- Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.

- Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.

Minimalne wymagania – zdalna konsola administracyjna

- Centralna instalacja programów służących do ochrony stacji roboczych Windows.

- Centralne zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych Windows/ Linux/ MAC OS.

- Centralna instalacja oprogramowania na końcówkach (stacjach roboczych) z systemami operacyjnymi typu 2000/XP Professional/Vista/Windows7/Windows8.

- Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy

- Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem.

- Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci.

- Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup.

- Możliwość uruchomienia centralnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej.

- Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych).

- Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy.

- Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.

- Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych.

- Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów.

- Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci.

- Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne).

- Możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli zarządzającej na stacjach Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8 oraz na serwerach 2000/2003/2008/2008R2/2012 – 32 i 64-bitowe systemy.

- Możliwość rozdzielenia serwera centralnej administracji od konsoli zarządzającej, w taki sposób, że serwer centralnej administracji jest instalowany na jednym serwerze/ stacji a konsola zarządzająca na tym samym serwerze i na stacjach roboczych należących do administratorów.

- Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła.

- Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie  żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access.

- Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle.

- Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache.

- Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV.

- Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi przesłanie wygenerowanych raportów na wskazany adres email.

- Do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego na stacji gdzie jest uruchomiona usługa serwera.

- Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta).

- Serwer centralnej administracji ma oferować funkcjonalność synchronizacji grup komputerów z drzewem Active Directory. Po synchronizacji automatycznie są umieszczane komputery należące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup w programie. Funkcjonalność ta nie może wymagać instalacji serwera centralnej administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny.

- Serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać odpowiednią konfigurację.

- Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę, oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania.

- Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika. Dodatkowo serwer ma informować o tym, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i stale nadzorować ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych.

- W sytuacji, gdy użytkownik wykorzysta wszystkie licencje, które posiada po zakupie oprogramowania, administrator po zalogowaniu się do serwera poprzez konsolę administracyjną musi zostać poinformowany o tym fakcie za pomocą okna informacyjnego.

- Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarządzania i udostępniania go przez wbudowany serwer http.

- Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za pośrednictwem szyfrowanej komunikacji (za pomocą protokołu https).

- Do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest wymagane instalowanie dodatkowych zewnętrznych usług jak IIS lub Apache zarówno od strony serwera aktualizacji jak i klienta.

- Dostęp do kwarantanny klienta ma być z poziomu systemu centralnego zarządzania.

- Możliwość przywrócenia lub pobrania zainfekowanego pliku ze stacji klienckiej przy wykorzystaniu centralnej administracji.

- Administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z kwarantanny stacji klienckiej.

- Podczas przywracania pliku, administrator ma mieć możliwość zdefiniowania kryteriów dla plików, które zostaną przywrócone w tym minimum: zakres czasu z dokładnością co do minuty kiedy wykryto daną infekcję, nazwa danego zagrożenia, dokładna nazwa wykrytego obiektu oraz zakres minimalnej i maksymalnej wielkości pliku z dokładnością do jednego bajta.

- Możliwość utworzenia grup, do których przynależność jest aplikowana dynamicznie na podstawie zmieniających się parametrów klientów w tym minimum w oparciu o: wersję bazy sygnatur wirusów, maskę wersji bazy sygnatur wirusów, nazwę zainstalowanej aplikacji, dokładną wersję zainstalowanej aplikacji, przynależność do domeny lub grupy roboczej, przynależność do serwera centralnego zarządzania, przynależności lub jej braku do grup statycznych, nazwę komputera lub jej maskę, adres IP, zakres adresów IP, przypisaną politykę, czas ostatniego połączenia z systemem centralnej administracji, oczekiwania na restart, ostatnie zdarzenie związane z wirusem, ostatnie zdarzenie związane z usługą programu lub jego procesem, ostatnie zdarzenie związane ze skanowaniem na żądanie oraz z nieudanym leczeniem podczas takiego skanowania, maską wersji systemu operacyjnego oraz flagą klienta mobilnego.

- Podczas tworzenia grup dynamicznych, parametry dla klientów można dowolnie łączyć oraz dokonywać wykluczeń pomiędzy nimi.

- Utworzone grupy dynamiczne mogą współpracować z grupami statycznymi.

- Możliwość definiowania administratorów o określonych prawach do zarządzania serwerem administracji centralnej (w tym możliwość utworzenia administratora z pełnymi uprawnieniami lub uprawnienia tylko do odczytu).

- W przypadku tworzenia administratora z niestandardowymi uprawnieniami możliwość wyboru modułów, do których ma mieć uprawnienia: zarządzanie grupami, powiadomieniami, politykami, licencjami oraz usuwanie i modyfikacja klientów, zdalna instalacja, generowanie raportów, usuwanie logów, zmiana konfiguracji klientów, aktualizacja zdalna, zdalne skanowanie klientów, zarządzanie kwarantanna na klientach.

- Możliwość synchronizowania użytkowników z Active Directory w celu nadania uprawnień administracyjnych do serwera centralnego zarządzania.

- Wszystkie działania administratorów zalogowanych do serwera administracji centralnej mają być logowane.

- Możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej.

- Panel kontrolny musi umożliwiać administratorowi wybór elementów monitorujących, które mają być widoczne.

- Administrator musi posiadać możliwość tworzenia wielu zakładek, w których będą widoczne wybrane przez administratora elementy monitorujące.

- Elementy monitorujące muszą umożliwiać podgląd w postaci graficznej co najmniej: bieżącego obciążenia serwera zarządzającego, statusu serwera zarządzającego, obciążenia bazy danych z której korzysta serwer zarządzający, obciążenia komputera, na którym zainstalowana jest usługa serwera zarządzającego, informacji odnośnie komputerów z zainstalowaną aplikacja antywirusową, a które nie są centralnie zarządzane, podsumowania modułu antyspamowego, informacji o klientach znajdujących się w poszczególnych grupach, informacji o klientach z największą ilością zablokowanych stron internetowych, klientach, na których zostały zablokowane urządzenia zewnętrzne, informacje na temat greylistingu, podsumowania wykorzystywanych systemach operacyjnych, informacje odnośnie spamu sms, zagrożeń oraz ataków sieciowych

- Administrator musi posiadać możliwość maksymalizacji wybranego elementu monitorującego.

- Możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów producenta z opóźnieniem.

- Możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw. Rollback).

- Aplikacja musi mieć możliwość przygotowania paczki instalacyjnej dla stacji klienckiej, która będzie pozbawiona wybranej funkcjonalności.

- Wsparcie dla protokołu IPv6

- Administrator musi posiadać możliwość centralnego, tymczasowego wyłączenia wybranego modułu ochrony na stacji roboczej.

- Centralne tymczasowe wyłączenie danego modułu nie może skutkować koniecznością restartu stacji roboczej.

- Aplikacja musi posiadać możliwość natychmiastowego uruchomienia zadania znajdującego się w harmonogramie bez konieczności oczekiwania do jego zaplanowanego czasu.

- Aplikacja do administracji centralnej musi umożliwiać utworzenie nośnika, za pomocą którego będzie istniała możliwość przeskanowania dowolnego komputera objętego licencją przed startem systemu.

- Administrator musi posiadać możliwość określenia ilości jednoczesnych wątków instalacji centralnej oprogramowania klienckiego.

Program do edycji i tworzenia zapisu nutowego (z polską nakładką językową)

Program do edycji i tworzenia zapisu nutowego ( z polską nakładką językową)  z możliwością odtwarzania przy użyciu wysokiej jakości sampli dźwiękowych z uwzględnieniem kompletnego instrumentarium (Personal Orchestra, Jazz & Big Band, World Instruments, Instant Orchestra) biblioteka brzmień Garritan z usprawnieniami notacji stworzonymi tak, aby uzyskać idealne rezultaty bez konieczności dodatkowej edycji materiału. Kompatybilny z wszystkimi systemami w tym także z Apple® OS X®. Zapewniający kompatybilność z ewentualnymi wcześniejszymi wersjami, jak i planowanymi wersjami przyszłościowymi programu.

- Zgodność widoku poszczególnych partii z zapisem partytury - Linked Parts.

- Wsparcie dla standardu EPUB.

- Możliwość współdzielenia plików.

- Format plików, który umożliwia obustronną wymianę danych z poprzednimi wersjami programów.

- Human playback -  odtwarzanie nut, tak, jakby grał je człowiek, a nie komputer; ze scentralizowaną kontrolą preferencji.

Podstawowe funkcje:

- Polska nakładka językowa

- Kompatybilność w przód i w tył

- Biblioteka oznaczeń muzycznych z ich interpretacji odtworzenia audio

- Łatwe tworzenie plików bez tonacji

- Łatwość tworzenia chromatyzacji zgodnie z zasadami muzyki

- Zasoby dla edukacji muzycznej

- Wsparcie Unicode Tekst

- Biblioteka czcionek pozamuzycznych

- możliwość tworzenia spersonalizowanego widoku

- Import / eksport plików PDF

- możliwość dodawania tekstu słownego do zapisu muzycznego

- Wielość formatów importu grafiki

- możliwość zapisu z audio

- Eksportowanie zapisu jako pliku graficznego

- Wsparcie zewnętrzne biblioteki dźwięków

- skanowanie

- możliwość edycji wielu zakładek/plików jednocześnie

- wsparcie odtwarzania z uwzględnieniem czynnika "ludzkiego"

- Zapis / Import audio

- Wytnij / Kopiuj / Wklej

- ScoreMerger

- Części połączone

- Wsparcie wideo

- Mixer

- TempoTap

- Zapisz pliku jako audio

- bęben Groove

- Gitara Tab

- Kreator ćwiczenia

- Band-in-a-Box Auto Harmonizacja

- Zapis audio, import audio

- Shape Designer, umożliwiający tworzenie obrazów w dedykowanym programie graficznym, a następnie zaimportowanie wyniku do programu edycji nut.

Możliwość edycji plików zapisanych w innym edytorze muzycznym

Program graficzny do intuicyjnej i profesjonalnej edycji zdjęć – 1 szt.

- Łatwe porządkowanie oraz wyszukiwanie fotografii, edytowanie i ulepszanie materiałów, a także udostępnianie ich do druku oraz na stronach internetowych.

- Łatwe porządkowanie, edytowanie, tworzenie i udostępnianie materiałów m.in. dzięki dużym, wyraźnym ikonom, paskowi operacji, jak również możliwości wybrania co najmniej dwóch trybów pracy (np. szybki i ekspercki).

- Baza online umożliwiająca wyświetlanie i udostępnianie materiałów na smartfonie lub tablecie, z dodatkową możliwością posiadania dostępu do tych samych materiałów w albumach programu  na komputerze .

- Organizer materiałów  pozwalający na intuicyjne sortowanie i porządkowanie fotografii na podstawie osób, miejsc lub zdarzeń.

- Automatyczne wypełnianie tła (z uwzględnieniem zawartości) przy przesunięciu obiektu na zdjęciu.

- Usuwanie zielonego, żółtego lub innego koloru oczu zwierząt oraz efektu czerwonych oczu  ludzi.

- Zaawansowane funkcje tworzenia panoram (wypełnianie poszarpanych krawędzi i automatyczne scalanie serii poziomych lub pionowych zdjęć).

- Funkcja automatycznego inteligentnego dostosowywania odcieni przy korekcji fotografii.

- Łatwe łączenie twarzy i sylwetek z serii zdjęć grupowych w jedno.

- Funkcja wypełniania – z uwzględnieniem zawartości – brakującego tła.

- Możliwość  publikacji efektów pracy w serwisach typu Facebook, YouTube™, Vimeo®, Twitter i innych. Proste udostępnianie albumów oraz wyświetlanie na smartfonie lub tablecie.

- Drukowanie za pośrednictwem zintegrowanych ofert online.

- Łatwe tworzenie profesjonalnych efektów (m.in. renowacja starego zdjęcia ułatwiającą przywrócenie wyglądu starej lub zniszczonej fotografii).

- Wzbogacanie zdjęć przy użyciu stylizowanego tekstu.

- Wypisywanie tytułów i etykiet bezpośrednio na zdjęciach — z opcją edytowania w dowolnym momencie.

- Menu czcionek z szerokim wyborem krojów pisma.

- Możliwość  określenia przezroczystości wybranych obszarów, aby ukazać fragmenty jednego zdjęcia w ramach innego.

Program graficzny do grafiki wektorowej – 1 szt.

- Zmodernizowany, w pełni konfigurowalny interfejs

- Zaawansowane obszary robocze (wstępnie zdefiniowane obszary robocze, które zapewniają wygodny dostęp do narzędzi dla określonej branży oraz możliwość konfiguracji obszaru roboczego do przypominającego ten stosowany w najbardziej popularnych programach typu Illustrator).

- Pełna kontrola nad wypełnieniami i przezroczystością (zaawansowany mechanizm wypełnień, zapewniający pełną kontrolę nad wypełnieniami mapą bitową oraz wypełnieniami tonalnymi i wektorowymi, w tym eliptyczne i prostokątne wypełnienia tonalne, kontrola przezroczystości poszczególnych kolorów wypełnienia tonalnego i powtarzanie wypełnienie tonalnego w obrębie obiektu).

- Wypełnienia deseniami wektorowymi oraz z mapy bitowej (możliwość zapisu w formacie FILL).

- Łatwe przeglądanie czcionek i zaawansowane narzędzia do obsługi znaków.

- Efekty specjalne oraz zaawansowane techniki edytowania zdjęć ( w tym czułe na nacisk narzędzia typu Płyn oraz efekty aparatu (Rozmycie bokeh, Kolorowanie, Tonowanie sepią i Maszyna czasu). Obsługa plików RAW.

- Precyzyjne narzędzia do tworzenia układu stron i rysowania

- Obsługa wysokiej rozdzielczości i wielu wyświetlaczy ( możliwość odczepienia okna projektu, okien dokowanych i pasków narzędzi).

- Generator kodów QR

- Wbudowane centrum zasobów

- Materiały szkoleniowe i porady ekspertów (dostęp do tuto riali video, webinarów i eksperckich porad).

- Nieskomplikowana edycja harmonii kolorów (możliwość  określenia wartość jaskrawości, a także zachowanie nasycenia i barw, a także możliwość modyfikowania kolorów bez naruszania ich harmonii).

- Proste tworzenie profesjonalnych witryn internetowych (dostęp do szablonów i stylów, ulepszona

- Zgodność z najnowszymi formatami plików (obsługa ponad 100 formatów plików, w tym najnowszych formatów AI, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF, DOCX i PPT, RAW ( z minimum ponad 300 typów aparatów).

- Wysokiej jakości zasoby bez opłat licencyjnych (bezpłatny dostęp do baz materiałów: obrazków clipart i zdjęć cyfrowych udostępnianych bez opłat licencyjnych, czcionek, szablonów, ramek i deseni).

- Aplikacje na urządzenia przenośne

- Zaawansowana obsługa czcionek OpenType

- Obsługa złożonych skryptów

- Indywidualnie opracowane harmonie kolorów (możliwość przygotowywania uzupełniających palet kolorów specyficznych dla projektu)

- Kreatywne narzędzia do kształtowania grafiki wektorowej

- Narzędzia do przygotowania układu strony(opracowywanie skomplikowanych układów stron).

- Natywna obsługa systemów 64-bitowych i procesorów wielordzeniowych

- Mechanizm zarządzania kolorami (wierność kolorów oraz obsługa najnowszych profili kolorów PANTONE).

- Narzędzia do grafik internetowych

- Łatwe przekształcanie map bitowych do postaci wektorowej

- Wbudowany organizer materiałów (możliwość synchronizowania zasobników z usługą Microsoft OneDrive).

Program do szybkiej edycji audio-video (PSU) – 1 szt.

- szybkość działania,

- przeciąganie i upuszczanie klipów, zdjęć, tytułów, efektów i muzyki na linię czasu,

- podgląd w czasie rzeczywistym za pomocą okna odtwarzacza lub w trybie pełnoekranowym,

- funkcja automatycznego tworzenia muzyki do długości filmu

- baza minimum 2000 efektów 2D/3D, przejść i innych materiałów, w tym profesjonalnych efektów firmy Red Giant.

- bezpłatne pakiety efektów (z uwzględnieniem m.in. szablonów menu DVD, tytułów, efektów dźwiękowych)

- obsługa wszystkich wiodących formatów wideo w tym: AVCHD, AVCHD Lite, BD Blu-ray, DV, HDV, AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX, MPEG-4, 3GP (MPEG-4, H.263), WMV, QuickTime (DV, MJPEG, MPEG-4, H.264) czy DivX Plus MKV, pliki graficzne w tym BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF, PNG, J2K oraz najpopularniejsze formaty audio MP3, MPA, M4A, WAV, AC3 i WMA.

Program do profesjonalnego nagrywania, edycji, miksowania i wszelkiej obróbki dźwięku – 1 szt.

- narzędzia do masteringu:

* Spectral Pan i Phase;

* Mastering Rack dzięki któremu można nakładać wiele efektów dźwiękowych jednocześnie;

* Spectral Frequency Display- narzędzie do interaktywnej zmiany ustawień wybranych wybranych częstotliwości;

* moduł odpowiedzialny za synchronizację dźwięku z video;

- zmiany w czasie rzeczywistym ustawień właściwości dźwięku takich jak głośność oraz nakładanie wszelkich efektów podczas miksowania;

- wielopasmowy kompresor (Analog- modeled Multiband Compressor) pozwalający na dynamiczną kontrolę dźwięku;

- wsparcie dla ASIO;

- wydajny silnik miksujący

      - Instalacja

1)            Montaż i instalacja szafy dystrybucyjnej w serwerowni.

2)           Podłączenie zasilacza awaryjnego do serwera.3)            Konfiguracja oprogramowania zasilacza awaryjnego do pracy z systemem operacyjnym serwera.

4)            Testowanie pracy zasilacza awaryjnego.

5)            Instalacja i konfiguracja sprzętu do wirtualizacji

a)            konfiguracja serwera na potrzeby środowiska wirtualizacji

b)           instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego

c)            instalacja i konfiguracja usługi katalogowej dla środowiska produkcyjnego

d)           konfiguracja strategii bezpieczeństwa dla użytkowników

e)           konfiguracja usług bezpiecznego dostępu dla użytkowników z intra- oraz Internetu

f)            konfiguracja systemu operacyjnego na potrzeby wdrażanego oprogramowania aplikacyjnego

g)            konfiguracja systemu operacyjnego na potrzeby wdrażanego oprogramowania do wirtualizacji

h)           instalacja i konfiguracja systemu do zarządzania serwerami i środowiskiem wirtualnym

i)             konfiguracja systemu archiwizacji dla wszystkich wdrażanych elementów systemu

j)             zabezpieczanie systemu operacyjnego

k)            testowanie odtworzenia (Disaster Recovery)

6)            Instalacja i konfiguracja środowiska produkcyjnego na warstwie wirtualizacji

a)            instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego

b)           instalacja i konfiguracja systemu w istniejącym środowisku IT

c)            konfiguracja usług bezpiecznego dostępu dla użytkowników z intra- oraz Internetu

d)           konfiguracja systemu operacyjnego na potrzeby wdrażanego oprogramowania aplikacyjnego

e)           konfiguracja systemu archiwizacji dla wszystkich wdrażanych elementów systemu

f)            zabezpieczenie systemu operacyjnego

g)            replikacja maszyn wirtualnych na dwóch fizycznych serwerach

h)            testowanie odtworzenia (Disaster Recovery)

7)            konfiguracja systemu archiwizacji dla wszystkich wdrażanych elementów systemu

a)            testowanie poprawności działania

8)         Przygotowanie stacji roboczych do współdziałania z wdrażanym serwerem:

a)            dołączenie istniejących stacji roboczych (44 szt.) do wdrażanej usługi katalogowej bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach

b)           przeniesienie istniejących danych użytkowników (na komputerach lokalnych) na zasoby serwera bez przestojów w pracy użytkowników, prace mogą być wykonywane tylko podczas godzin roboczych

c)            migracja istniejących drukarek (9 szt.) na Serwer Wydruków, przygotowanie automatycznej instalacji sterowników na stacjach roboczych

d)           aktualizacja poprawek krytycznych oraz zabezpieczeń systemów operacyjnych na istniejących stacjach roboczych przy użyciu oprogramowania producenta tych systemów

9)         Instalacja i konfiguracja programu (pkt 7 – tabela opis serwera, komponent: oprogramowanie) na serwerze:

a)            instalacja i konfiguracja (pkt 10 Pakiet dodatkowego oprogramowania-oprogramowanie antywirusowe) na serwerze

b)           konfiguracja stacji roboczych

c) drukarek

10)         Dla powyższego wdrożenia musi być przygotowywana w wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacja  powykonawcza.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej dwoma osobami posiadającymi:

- Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure lub równoważny dla oferowanych rozwiązań,

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą:

- Microsoft Certified Solutions Expert Private Cloud lub równoważny dla oferowanych rozwiązań

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)