Załącznik nr 8 do SIWZ

Specyfikacja techniczna sprzętu elektroakustycznego.

ZADANIE: Dostawa cyfrowej konsolety fonicznej

| Rodzaj sprzętu/nazwa/ilość | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Cyfrowa konsoleta foniczna - 1 szt. | Realizacja dźwięku i odsłuchu w formatach: Stereo (Lewy, Prawy) oraz Lewy, Centralny, Prawy; Nie mniej niż 24-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe; Nie mniej niż 40-bitowa, zmiennoprzecinkowa obróbka sygnału; Synchronizacja z zegarami Wordclock, AES/EBU oraz Video; Nie mniej niż 30 konfigurowalnych szyn wyjściowych; Nie mniej niż 30 zmotoryzowanych tłumików do obsługi kanałów wejściowych oraz co najmniej 8 zmotoryzowanych tłumików dla szyn wyjściowych; Minimum 16 grup VCA, 4 grupy wyciszenia; Nie mniej niż 5 wbudowanych ekranów dotykowych ; Nie mniej niż 4-pasmowy korektor parametryczny na każdym torze z pełną regulacją parametrów, 30-pasmowy korektor graficzny, minimum 6 stereofonicznych procesorów efektowych, procesory dynamiki; Pełna obsługa MIDI, redundantne połączenie ze scenicznym modułem konsolety, Zewnętrzny moduł sceniczny wyposażony w nie mniej niż 8 wyjść AES/EBU, nie mniej niż 64 wejścia analogowe mikrofon/linia oraz nie mniej niż 24 wyjścia analogowe; Pełna funkcjonalność zapisywania i przywoływania ustawień wszystkich parametrów konfiguracyjnych konsolety, scen i zdarzeń; Standardowa obsługa 64 sygnałów wejściowych i wyjściowych w formacie MADI; Nie mniej niż 2 gniazda USB; Najnowsze oprogramowanie oferowane przez producenta, wykorzystujące całkowity potencjał DSP konsolety; Skrzynia transportowa: zestaw (3 sztuki) typu „case” ; Nie mniej niż dwie karty MADI. |

Miejsce dostarczenia sprzętu: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin

Minimalny zakres czasowy gwarancji na sprzęt elektroakustyczny wynosi 24 miesiące.

…………………………….

Podpis Zamawiającego