Zał. nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I JAKOŚCIOWA

CPV 37321700-1 – Stojaki na instrumenty muzyczne lub nuty

| Nazwa | Ilość (szt.) | Parametry techniczne i jakościowe |
| --- | --- | --- |
| Pulpit orkiestrowy dla orkiestry symfonicznej | 90 | Techniczne: Drewniany blat w naturalnym jasnym kolorze Blat o łukowatych kątach. Podwójna półka na nuty. Blat i dolna pólka wykonana z jednego kawałka sklejki metodą wygięcia. Dodatkowo dolna półka wyłożona gumowym materiałem, do bezszelestnego przechowywania np. ołówków lub innych drobnych przedmiotów. Wygodna, 180-stopniowa regulacja kąta nachylenia blatu bez pokrętła. Pulpit automatycznie i trwale zatrzymuje się pod wybranym kątem bez konieczności dokręcania. Solidna podstawa pulpitu (trójnóg) wykonana ze stalowych prętów, nachodzących na siebie w trakcie przechowywania i przewożenia większej ilości. Końce podstawy wykończona gumą ochronną. Wysokość pulpitu regulowana od podłogi do dolnej półki na nuty: od 68 do 137cm. Wymiar obszaru blatu przeznaczonego na nuty 50x33cm. Całkowita waga pulpitu 5,5kg Dodatkowa metalowa półka na instrumenty lub inne przedmioty wyłożona gumowym materiałem, umieszczona na statywie pulpitu. Jakościowe: - Oferent ubiegający się o niniejsze zamówienia dostarczy do siedziby Filharmonii w terminie składania ofert jeden kompletny pulpit spełniający powyższe wymogi - Oferent ubiegający się o niniejsze zamówienie jest zobowiązany dostarczyć wypisaną listę co najmniej 15 orkiestr symfonicznych, które z pulpitów danego producenta aktualnie korzystają. |
| Pulpit orkiestrowy dla dyrygenta | 1 | Drewniany blat w naturalnym jasnym kolorze. Blat o łukowatych kątach. Podwójna półka na nuty. Blat i dolna pólka wykonana z jednego kawałka sklejki metodą wygięcia. Dodatkowo dolna półka wyłożona gumowym materiałem, do bezszelestnego przechowywania np. ołówków lub innych drobnych przedmiotów. Wymiar obszaru blatu przeznaczonego na nuty 65x45cm. Regulacja kąta nachylenia blatu Blat umieszczony na dwunożnym statywie w kolorze czarnym z regulacją wysokości od 81 do 135 cm. Końce statywu wykończone gumą ochronną. Dodatkowa metalowa półka na nuty lub inne przedmioty umieszczona pod blatem wyłożona miękkim materiałem. |